## Slide 1
遙測衛星近即時排程系統
深度研究報告
基於 50 篇學術文獻與產業報告的全面分析
2026-05-28 Near Real-Time Satellite Scheduling System

## Slide 2
研究範圍：六大主題概覽
2
01
現有衛星任務規劃排程系統
02
近即時取像與下鏈排程重點
03
Pleiades Neo 排程系統
04
開發排程系統須知
05
系統規劃與設計
06
輸入與輸出介面

## Slide 3
主題一：現有遙測衛星任務規劃排程系統
3
標準與規範
CCSDS 529.0-G-1：國際排程標準術語定義
定義任務規劃、排程、執行三層架構
適用於所有 ESA/NASA 任務
商業系統
Auria：商業衛星排程平台
Airbus OneAtlas API：Pleiades/SPOT 任務規劃
AWS Ground Station：雲端化地面段排程
學術前沿
GNN + Monte Carlo Tree Search（2023）
敏捷衛星排程 20 年技術演進回顧
ChatGPT 輔助任務排程（自然語言介面）
小型衛星星座
MIT 層次化規劃系統：地面+星上協同
星座多星聯合觀測排程最佳化
聯邦學習 FedSpace 星上模型更新

## Slide 4
主題一：敏捷衛星排程 20 年技術演進
4
2000s
整數規劃
MILP 精確解
2010s
啟發式
遺傳/模擬退火
2015+
多目標
Pareto 前沿
2020+
深度強化學習
DRL + GNN
2025+
量子退火
量子加速優化
關鍵趨勢：從精確求解 → 快速近似 → 自適應學習，計算速度大幅提升以支援近即時需求

## Slide 5
主題二：近即時取像與下鏈排程聚焦重點
5
任務請求
API / Web UI
排程規劃
滾動視界優化
衛星拍攝
取像窗口排程
星上處理
壓縮 / 目標偵測
資料下鏈
地面站排班
用戶交付
產品警報
< 1 分鐘
光學產品延遲目標
< 5 分鐘
SAR 產品延遲需求
98.5%
星上處理資料縮減率
25 分鐘
Pleiades Neo 規劃更新週期
EarthSight：星地協同低延遲系統，大幅降低影像傳輸等待時間
下鏈排程：family attribute 兩階段微分進化演算法
野火偵測：敏捷衛星自動化排程管道（Automating Wildfire Detection Pipeline）

## Slide 6
主題二：關鍵優化目標與設計挑戰
6
優化目標
最大化影像覆蓋率
最小化任務完成延遲
最大化資料下鏈吞吐量
能源消耗最優化
高優先度任務優先排程
避免排程衝突
設計挑戰
有限可見窗口（衛星過頂時間短）
雲層遮蔽不確定性
多衛星多地面站協調
動態緊急任務插入
資源競爭（儲存/電力/頻寬）
滾動視界重排計算時限
近即時關鍵
排程決策 < 秒級完成
Coalesce 跳過錯過時槽
Max instances = 1 防重疊
星上預處理減少下鏈量
LEO SATCOM 替代地面站

## Slide 7
主題三：Pleiades Neo 排程系統架構
7
用戶請求層
OneAtlas API
任務規劃引擎
25 分鐘更新週期
量子退火優化
CNES 研究
Pleiades Neo
衛星星座
Skynopy
地面站網絡
指令上鏈
(Uplink)
影像下鏈
(Downlink)
產品交付
(< 1h SLA)
核心特色：每 25 分鐘重新規劃一次排程，透過 Skynopy 分散式地面站縮短等待下鏈時間

## Slide 8
主題三：Pleiades Neo 技術規格與 API 介面
8
30 cm
地面解析度
25 分鐘
排程計畫更新週期
4 顆
衛星星座組成
量子退火
任務優化演算法（研究）
OneAtlas API 介面規格
介面類型 | 端點 | 說明
REST API | /tasking/order | 提交取像任務請求
REST API | /order/{id}/status | 查詢訂單狀態
Webhook | /callback | 任務完成推送通知
REST API | /product/download | 影像產品下載
地面段強化：Skynopy 提供全球分散式地面站服務，降低資料下鏈等待時間
量子退火研究（CNES/EQUALITY）：針對大量取像衛星任務序列的二元變量優化

## Slide 9
主題四：開發近即時衛星排程系統必知（架構篇）
9
集中式架構
單一排程決策點，全局最優解
維護簡單，適合小型星座
單點故障風險高
計算瓶頸（大星座時）
適用：< 10 顆衛星，< 10 並發任務
代表：NASA GSFC、CCSDS 標準架構
分散式架構
多個排程代理協同運作
高可用性、容錯能力強
適合大型星座（50+ 顆）
協調複雜度高
適用：大規模 LEO 星座
代表：DynaQUEST、YUHENG-OS

## Slide 10
主題四：開發必知——低延遲架構設計原則
10
01
星上預處理
將影像壓縮/目標偵測移至衛星端，減少下鏈資料量 99%+
02
LEO SATCOM
消除「等待抵達地面站」的延遲，全球覆蓋即時傳輸
03
滾動視界規劃
固定週期（如 25 分/15 分）重新計算排程，動態響應
04
任務優先度模型
緊急任務（災害/緊急應變）插隊機制與 Priority Queue
05
雲端虛擬化地面段
AWS/Azure 雲端化，消除固定地面站地理限制
06
容錯與 Coalesce
錯過時槽跳過不補跑，避免任務堆積造成雪崩

## Slide 11
主題五：近即時排程系統——三層架構設計
11
任務請求層 (Request Layer)
REST API / Webhook 端點 用戶任務佇列管理 優先度評估與分類
排程引擎層 (Scheduling Engine)
滾動視界排程器 衝突偵測與解決 多目標優化（延遲/覆蓋/能源）
執行層 (Execution Layer)
指令生成與上鏈 衛星狀態監控 執行結果回饋
本專案實作：APScheduler（排程引擎）+ FastAPI（請求層 API）+ SQLite（狀態持久化）

## Slide 12
主題五：排程演算法對比分析
12
演算法 | 求解品質 | 計算速度 | 適用規模 | 近即時適用性
整數規劃 (MILP) | ★★★★★ 最優解 | ★☆☆☆☆ 慢 | 小規模 (< 20 任務) | ✗ 不適用
啟發式演算法 | ★★★☆☆ 近似解 | ★★★★☆ 快 | 中規模 | ✓ 適用
遺傳演算法 (GA) | ★★★★☆ 良好 | ★★★☆☆ 中等 | 中大規模 | △ 條件適用
深度強化學習 (DRL) | ★★★★☆ 自適應 | ★★★★☆ 推理快 | 中大規模 | ✓ 適用
圖神經網路 (GNN) | ★★★★★ 優秀 | ★★★★★ 極快 | 大規模星座 | ✓ 強力推薦
量子退火 | ★★★★★ 接近最優 | ★★☆☆☆ 中 | 大規模 NP 難題 | △ 研究階段

## Slide 13
主題五：DynaQUEST 動態多衛星排程方法
13
DynaQUEST 核心特點
動態任務插入：即時響應新任務請求
多衛星協調：跨衛星任務分配
滾動視界：持續更新排程計畫
衝突解決：自動處理資源競爭
已驗證：優於靜態啟發式方法 15-30%
近即時設計要點
任務優先度模型：緊急 > 高 > 普通
Coalesce = True：跳過錯過的排程槽
Max Instances = 1：防止同一任務重疊
SQLAlchemy Job Store：持久化跨重啟
ThreadPoolExecutor：長任務背景執行
Rolling Window：每 N 分鐘重新計算

## Slide 14
主題六：排程系統輸入介面規格
14
輸入介面類型
介面名稱 | 協定/格式 | 資料內容 | 來源標準
任務請求 API | REST / JSON | 目標位置、取像時間、優先度、解析度 | SNUGS / OneAtlas
Webhook 事件 | HTTP POST / JSON | 事件觸發（火災警報、緊急任務） | 自定義
Cron 排程設定 | cron 表達式 | 定期執行任務（如每 6 小時普查） | POSIX cron
地面站排班 | XML / JSON | 可用時段、仰角限制、頻率配置 | CCSDS 標準
衛星星曆 | TLE / CCSDS OCM | 軌道根數、過頂時間預測 | SpaceTrack
用戶偏好 | JSON Profile | AOI 區域、品質要求、SLA 定義 | 自定義
ESA SCOS 2000：CORBA 外部介面，支援快速部署進階操作功能（ICD 演進為 JSON 格式）
SNUGS 倡議：推廣 RESTful + JSON 作為多任務地面站服務開放標準

## Slide 15
主題六：排程系統輸出介面規格
15
輸出介面類型
介面名稱 | 協定/格式 | 資料內容 | 來源標準
指令序列 (TCL) | CCSDS / SANA | 取像指令、姿態控制、拍攝參數 | CCSDS TC
排程計畫檔 | JSON / XML | 任務 ID、執行時間、資源分配矩陣 | 自定義
下鏈排程表 | JSON | 地面站聯繫窗口、資料傳輸優先序 | CCSDS
任務狀態 API | REST / WebSocket | 即時任務狀態、進度回饋、完成通知 | 自定義
產品警報 | HTTP Push / SMS | 偵測結果（目標座標、影像縮圖） | EO-ALERT
監控儀表板 | Prometheus / Grafana | 排程器健康、佇列深度、延遲指標 | OpenTelemetry
AWS Ground Station Python SDK：排程衛星接觸（Contact）、設定下行接收配置的標準實作
NOAA 網絡化方案：HTTP REST API 控制地面站設備，支援多任務共用地面站資源

## Slide 16
EO-ALERT 案例研究
歐盟 Horizon 2020 資助 | 星上處理極低延遲地球觀測架構
0.7 分鐘
光學影像產品延遲
2.7 分鐘
SAR 產品延遲
3 MB
200MB 處理後產品大小
98.5%
原始資料縮減率
特性 | 傳統架構 | EO-ALERT 架構
處理位置 | 地面段 | 衛星機載端（On-board）
傳輸內容 | 原始大體積數據 | 處理後小體積產品（< 1% 原始）
目標延遲 | 30 分鐘〜數小時 | < 1 分鐘（目標）/ < 5 分鐘（需求）
通訊方式 | 固定地面站 | 全球 LEO SATCOM 網絡
終端交付 | 需經地面中心 | 可直接廣播至終端用戶

## Slide 17
本專案技術方案選型：APScheduler + FastAPI + SQLite
17
FastAPI
請求層 API
REST 端點接受 cron/interval/手動觸發請求，WebSocket 狀態回報
APScheduler
排程引擎
BackgroundScheduler + SQLAlchemy Job Store，支援三種觸發器
SQLite
持久化儲存
跨重啟任務持久化，coalesce=True，max_instances=1 防重疊
ThreadPool
執行層
最多 10 個 Worker 並行執行長時間任務（> 1 分鐘）
設計原則：coalesce=True（不補跑錯過的排程）、max_instances=1（防止任務重疊執行）

## Slide 18
開發路徑圖：三階段實施計畫
18
Phase 1
核心排程引擎
第 1-2 個月
APScheduler 框架建立
REST API 基本端點
SQLite 持久化
基本 Cron/Interval 觸發
單元測試套件
Phase 2
地面站介面整合
第 3-4 個月
地面站 API 介接
衛星星曆（TLE）整合
指令上鏈介面
影像下鏈排程
事件驅動觸發器
Phase 3
近即時優化
第 5-6 個月
滾動視界排程
多目標優化演算法
動態任務插入
監控與儀表板
效能壓力測試

## Slide 19
結論與關鍵洞見
01
現有系統雖多，但多為集中式、批次規劃，近即時能力仍是差距所在
02
近即時核心在於「縮短排程決策週期 + 減少下鏈等待時間」，雙管齊下
03
Pleiades Neo 25 分鐘更新週期是業界基準，量子退火是下一代方向
04
開發前必須掌握：軌道力學、CCSDS 協定、地面站介接、多目標優化
05
APScheduler + FastAPI 是輕量起步的最佳選擇，未來可平滑升級至 Celery
06
介面設計以 RESTful JSON 為主，預留 SNUGS 標準相容性是關鍵決策

## Slide 20
主要參考文獻
20
arXiv 2003.06169
Agile Earth observation satellite scheduling over 20 years (2020)
arXiv 2207.01412
Satellite image data downlink scheduling with family attribute (2022)
arXiv 2605.01243
LEO Satellite Network for Instantaneous Detection (2026)
Georgia Tech
EarthSight: Efficient Scheduling for Scalable Low-Latency Satellite Intelligence
CCSDS 529.0-G-1
Mission Planning and Scheduling — Consultative Committee for Space Data Systems
MIT DSpace
Planning and scheduling for earth-observing small satellite constellations
ESA Earth Online
Pléiades Neo Overview — 25-min scheduling cycle
comet-cnes.fr
Agile EOS Scheduling with a Quantum Annealer
UNOOSA
Novel Satellite Architectures for Very Low Latency EO Data Products
AIAA 2018-2446
Evolution of Interface Specification for Spacecraft Command and Control
AWS Blog
Scheduling satellite contact using AWS Ground Station Python SDK
IEEE Xplore
Research on Task Priority Model for Satellite Scheduling (Rolling Horizon)